# Załącznik nr 2  do ZO/2019/31

…………………………………………………

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Specyfikacja techniczna przedmiotu oferty

„Meble laboratoryjne” - 1 zestaw

oferuję:

| Wymagany przedmiot zamówienia i jego specyfikacja: | Wymaganie spełnione (TAK/NIE)* | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Meble w następującej kolorystyce: - blaty i powierzchnie poziome (półki) w kolorze szarym (kolor odniesienia S 2000-N), - obudowy modułów (kontenerków), półek i inne elementy pionowe w kolorze wanilia (kolor odniesienia S 0505-Y30R), - wszystkie fronty szuflad, szafek, koszy w kolorze miętowym (kolor odniesienia S 1030-G50Y). |  |  |
| Blaty wykonane co najmniej z płyty wiórowej pokrytej warstwą z laminatu postformingowego (w przypadku płyty wiórowej pokrytej warstwą z laminatu postformingowego minimalna grubość 30 mm). W przypadku stanowisk wskazanych w szczegółowym opisie asortymentu meblowego – pkt 3.2.2. lp. 17), 19), 21) specyfikacji technicznej, blaty wykonane co najmniej z konglomeratu kwarcowo-granitowego o grubości minimum 20 mm. Przednie krawędzie wszystkich blatów zaokrąglone. |  | Wpisać rodzaj i miejsce zastosowania gdy inne niż w specyfikacji |
| Dla blatów z konglomeratu kwarcowo-granitowego deklaracja o odporności na co najmniej wymienione chemikalia: Ksylen, Butanol, Alkohol benzylowy, Octan metoksypropylu, izocyjaniany alifatyczne i aromatyczne. |  | Załączyć tabele odporności blatów |
| Zabudowa pod blatami roboczymi wykonana z laminowanych płyt meblowych co najmniej MDF o grubości co najmniej 18 mm (nazywana dalej płytą meblową), wykończonych obrzeżem z PVC, cofnięta względem blatów o 50 mm. |  |  |
| Meble lub materiały (płyty lub blaty meblowe) użyte do ich wykonania spełniające wymagania higieniczne potwierdzone atestami. |  | Załączyć wymagane atesty |
| Dygestorium opisane w pkt. 3.2.2. lp. 18) specyfikacji technicznej, ze względów bezpieczeństwa użytkowania spełniające wymagania normy EN 14175-2 („Wyciągi laboratoryjne -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa i sprawności działania”) lub jej równoważnych krajowych odnośników. |  |  |
| Stoły robocze ze względów bezpieczeństwa użytkowania wykonane zgodnie z normą EN 13150 („Stoły robocze dla laboratoriów -- Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań”) lub jej równoważnych krajowych odnośników. |  |  |
| Dokumentacja potwierdzająca przydatność urządzeń do pracy w strefie 2 zagrożenia wybuchem (tam gdzie jest to wymagane). |  |  |
| Wykonawca zamontuje dostarczone elementy meblowe we wskazanym przez Zamawiającego miejscu montażu tj. wniesie i ustawi meble w pomieszczeniach, dopasuje do położenia, podłączy niezbędne media oraz dokona sprawdzenia i dopuszczenia ww. podłączeń zgodnie z wymaganymi przepisami prawa. Miejsce montażu Greinplast Sp. z o.o., Krasne 512B, 36-007 Krasne. |  |  |

*   - odpowiednio wypełnić

# Miejscowość ..................................................                                               Dnia ...........................................

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)